電腦攝影頭用戶手冊

一、特點

1.幀率：CIF格式25-38幀/秒，VGA格式10-15幀/秒

2.輸出格式：RGB24, YUV420

3.解像度：320*240/640*480/800*600/1280*960

4.圖像感測器：10/30/35/38/48/130 萬圖元CMOS

二、建議配置

由於攝像頭速度較快，建議用以下配置：

1.作業系統：Window98SE/2000/ME/XP[130萬圖元的攝像頭要求工作在Window2000 /XP]

2.CPU：P4 1.6G 或者更高

3.顯卡用VGA :Nvidia GForce4MX or GForce FX5200 with 64MB或者更高(ELSA 影雷者518L)

4.主板（華碩，大衆）M/B:ASUS P4PE-X

5.Direct8.1或更高的版本,可以到下面的網址下載最新版本:

http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=en&categoryid=2

三、軟體設置

1.啓動攝像頭程式，點擊“開始”→程式→USB Camera →AMCAP

2. 預覽：點“選項”→“預覽”→顯示 “√” 預覽

3. 視頻畫面大小，先點擊 “選項” →“視頻設定”→可設

置窗口的大小，預設值爲：320*240[30萬CIF],352*288[10萬],1280*960[130萬]

4. 調整視頻畫面光線，先點擊“選項” →“圖像設定”→可設置（亮度，對比度，色彩，飽和度，清晰度，白平衡等）,正常 採用預設值,如果光線比較暗,可以把背光補償 “√”上.

四、安裝軟體(先安裝驅動，再連接攝像頭)

1. 安裝軟體，將軟體光碟置入你電腦的光碟機中, 光碟會自動運行(如果你的電腦禁止了自動運行,請運行光碟根目錄下的“Setup.exe”)，在彈出來的介面上選擇安裝的語言後,點擊光碟面上打 “√” 的驅動,然後按電腦的提示安裝驅動程式。

2.安裝結束並重新啓動系統後，將傳輸線插入你電腦的USB口 ，電腦提示找到了新硬體，按電腦螢幕的提示進行操作，就可以順利完成驅動程式的安裝。

3.攝影頭放在電腦螢幕上方可以有最佳的視覺角度。亦可試試放在其他的位置。使用本攝影頭時，請注意：

* 置於電腦顯示器上方平面的中間，可獲得最自然的直視效果。

* 依據快看影音軟體中預覽畫面選轉焦距調焦。來調整到最清楚的畫面。

* 你知道除了放在桌上，也可以用手拿嗎？可以放在像桌面一樣的平面上。手持時，拿著底座鏡頭對準拍攝目標即可。

五、捕獲操作規程

- 首先設置捕獲文件保存位置和檔案名：“文件”→“設定檔案名稱和位置”

- 更改錄影捕獲速度：“工具” →“設定速度” →顯示對話方塊輸入1到30，最高可以設置爲[30]。

- 進行錄影捕獲功能：“工具”→“開始錄影” →顯示對話方塊選項(可設置：文件的大小);點“工具”→“停止錄影”就結束。

- 如果你購買的攝影頭有按鍵，則有按鍵攝影功能：按上方按鈕，即可攝出圖片 ，按“文件”→“另存爲”,可儲存在電腦上。

六、麥克風設置方法  (適用於內置USB麥克風的攝像頭)

  - 首先進入控制面板

2.在下圖中打開 [聲音和多媒體]

3.在下圖的錄音項中選擇“PC Camera (Microphone) 302”,然後點[音量],如下圖:

4.把下圖的音量調節到第二格左右就可以了,如下圖的紅框:

5.設置完畢,用戶可以在[開始]=>[程式]=>[附件]=>[娛樂]=>[答錄機]裏測試麥克風的效果了.